# Инструкция по монтажу шовных текстильных обоев

Контрольный список 
1. Закажите достаточное количество материала для конкретного проекта, поскольку дополнительно заказанный материала может быть частью другой производственной партии и возможно расхождение в оттенках краски. 
2. Тщательно проверьте обои перед поклейкой. Не принимаются рекламации при условии, что от основного рулона было отрезано более чем 3 полосы. 
3. Проверяйте тон окраски каждого полотна перед наклейкой (не на полу, а на стене!). После наклейки 3-х полос снова проверьте тон. Если вас не удовлетворяет качество, немедленно прекратите работу и обратитесь к вашему поставщику. Наклеивание всех обоев подтверждает, что товар заказчиком принят по качеству. 
Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев. 
Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются. 
Наклеивание всех обоев подтверждает, что товар принят. 
Общая информация 
Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что характерно для текстильных обоев. Так же возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак. 

1. Подготовка поверхности. 
Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, слегка абсорбирующей, очищенной от грязи, пыли и частиц окрашивающих материалов, которые могут проступить сквозь обои. Пористые участки поверхности надо удалить. Свежая штукатурка должна полностью высохнуть. Окрашенные поверхности должны быть промыты составом для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Прочие проблемные поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой. поверхности, Некоторые водорастворимые краски могут вступать в реакцию с водой, которая содержится в клее. В этом случае необходимо провести тест на небольшой поверхности стены. В случае реакции краски на влагу, необходимо зачистить весь участок и прогрунтовать очищенную поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения. 
 2. Наклейка. 
1. ВНИМАНИЕ: ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГЛАДКИХ (БЕЗ РИСУНКА) ДИЗАЙНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА РЕВЕРСИВНАЯ НАКЛЕЙКА ПОЛОТЕН. НА ЭТО УКАЗЫВАТЕТ ЗНАЧОК: ДВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СТРЕЛКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. 
2. Отрезайте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по потолку - 10-15 см. В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Наклеив первые три полосы, убедитесь в том, что качество материала и качество наклейки Вас удовлетворяет. Только после этого продолжайте монтаж. Фабрика не принимает рекламаций, если отрезано более 3-х полос. Объяснение: если увидели брак, зачем работали дальше? Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от основного рулона. Первую полосу наклеивайте по отвесу. 
3. Клеем покрывается поверхность стены. 
4. Рекомендуемый клей - Semi-Murale, Ovalit Perfax , либо любой другой, проверенный на Вашем опыте. Из сухих клеев можно использовать Метилан Гранулат или Quelid Виниловый. Разведение этих марок клея - как для текстильных обоев (см.инструкцию на упаковке). При применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя. Перед наклейкой рекомендуется слегка смачивать основу обоев компаний ARLIN и SANGIORGIO влажной губкой. Основу текстильных обоев из каталогов компании YORK смачивать водой не требуется. В противном случае полотна обоев начинают растягиваться и наклейка и подгонка их становится очень трудоемкой. 
5. Наклейте обои на стену, пригладив их с помощью гладкого шпателя или обойной щетки. Не используйте деревянный или нейлоновый ролик, т.к. они могут повредить поверхность материала. Для качественной наклейки с соблюдением вертикальности полотна, выдавливайте образовавшиеся пузыри воздуха параллельно нитям материала. Как правило, текстильные обои предварительно обрезаны (по краю) для наклейки, тем не менее, подгоняйте стык каждого полотна. Однако, компания ARLIN часть своих материалов выпускает с припуском по краям рулона, что позволяет, используя технику прирезки, добиться максимального качества стыков между полотнами обоев. Нельзя использовать шпатель для тонкой подгонки стыков, т.к. шпатель может повредить нити на краях полотен. Для тонкой подгонки стыков следует использовать специальный валик для швов. 
ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА,Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА. 
Обрезайте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвия в ноже следует менять, как только они перестают резать обои без нарушения структуры материала. 
Уход 
Мягкая щетка или вакуумная чистка. Для того, чтобы не повредить поверхность, чистка должна проводиться параллельно волокнам материала. 
Важно. 
Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.