ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФРЕСОК

Подготовка стены:

Основание поверхности должно быть ровным, зашпаклеванным, загрунтованным.

Обязательно чистым и сухим.

Этапы монтажа:

## Разложить полотна на полу в соответствии с рисунком. Состыковать рисунок и сделать карандашом отметки, чтобы легче было на стене совместить изображение.

## Развести клей для тяжёлых флизелиновых обоев (в соответствии с инструкцией).

## Нанести клей на стену и обратную сторону фрески, если Вы монтируете фотопанно промазать следует полотно 2 раза (клеится крайнее 1-ое полотно, см.рисунок), при помощи малярного валика.

## Соединить рисунок на стыке.

## По центру стыка извилистой линией прорезаются сразу два полотна. Отрезанные полоски обоих полотен удаляются. При обрезке фотопанно необходимо использовать острый канцелярский нож или ножницы.

## Стык пригладить узким валиком. Складки и пузыри раскатать валиком для обоев. Убрать губкой излишки клея.

## Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен аккуратно.

## Края полотен обрезать острым ножом по линейке или шпателю.

## Общие рекомендации:

- Фреску нельзя клеить на обои, стекловолокно, пластик, малярный cтеклохолст.

- При монтаже фрески и в период её просыхания окна и двери должны быть закрыты. Небольшие пузыри втягиваются сами после высыхания.

- Особенностью фотопанно, является текстурированное полотно, в связи с этим в местах обрезки полотна могут появиться волокна. Их необходимо обрезать канцелярскими ножницами.

* Обращаем Ваше внимание, что претензии по браку полотен принимаются до начала монтажных работ. Перед началом монтажных работ, разложите полотна на полу и проверьте их по качеству.